## Slide 2
Tecnologia
Notes: PARA SER UTILIZADO COM IMAGEM NO FUNDO E TEXTO PEQUENO

## Slide 3: TREINAMENTO DRIVE-IN
PÚBLICO: VENDAS POR PROJETO

## Slide 4
ESCOPO:
APLICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DRIVE-IN
NORMAS
SISTEMA DRIVE-IN
PROJETO DRIVE-IN
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE PESO

## Slide 5
APLICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DRIVE-IN
Excelente solução de manuseio e estocagem de pallets em grande volume e com reduzida ocupação de área de um centro de distribuição ou área reservada para estoque de produtos.
Como principal vantagem do sistema é a economia do espaço utilizado em um galpão devido ao reduzido número de corredores operacionais e alta concentração de pallets armazenados neste tipo de estrutura se compararmos com estrutura de porta pallet convencional.
Vale ressaltar que a maioria dos sistemas de armazenagem tipo drive-in são utilizados para um único tipo de produto.

## Slide 6
APLICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DRIVE-IN

## Slide 7
NORMAS
Atualmente a norma nacional de drive-in está em fase de elaboração e seu texto tem como base a norma FEM 10.2.07 September 2.012 - Drive-In Design Code, a qual será a norma que irá orientar os projetos atuais da Amapá.
Outra norma que também serve como referência é a norma NBR15524-1 e NBR15524-2 de 2007, porém, vale ressaltar que esta norma está em processo de revisão e seu texto tem como previsão de homologação em meados de 2024.
NBR15524-1/2007 – Sistema de Armazenagem - Terminologia
NBR15524-2/2007FEM 10.2.07/2012- Drive-In Design Code
NBR 6120/2019 - Ações para o Cálculo de estruturas de Edificações.
NBR 8681/2003 - Ações e Segurança nas estruturas – Procedimentos.
NBR 14762/2010 - Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a Frio – Procedimento
NBR 8800/2008 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço e de Estrutura Mista de Aço e Concreto de Edifícios.

## Slide 8
SISTEMA DRIVE-IN
Coluna do montante
Diagonais e travessas
Braço duplo
Braço simples
Longarina de túnel
Protetor caneleira
Trilho guia
Longarina de Topo
Travamento de Topo em “ZIG-ZAG”
Travamento de Fundo em “ZIG-ZAG”
Longarina Requadro
Stop Palete
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
RUA
12

## Slide 9
SISTEMA DRIVE-IN
VISTA SUPERIOR
9
8
Longarina de Topo
Travamento de Topo ZIG-ZAG

## Slide 10
SISTEMA DRIVE-IN
1
2
5
7
6
Coluna Solteira / Pontalete
(requadro será colocado apenas em estruturas de 2 espaçamentos)
O requadro é composto por par de longarinas nas duas últimas colunas da estrutura ao longo de todos os túneis e no mesmo nível da longarina de túnel.
VISTA LATERAL
Coluna
Diagonal / Travessa
Protetor Caneleira
Trilho Guia
Longarina de Túnel

## Slide 11
SISTEMA DRIVE-IN
VISTA FRONTAL
8
11
10
3
4
12
Stop Palete
Longarina de Topo
Longarina Requadro
Travamento de Fundo ZIG-ZAG
Braço Duplo
Braço Simples

## Slide 12
SISTEMA DRIVE-IN
SOLUÇÕES AINDA NÃO DISPONÍVEL
Protetor de Braço

## Slide 13
SISTEMA DRIVE-IN
Modelo 3d com vista do fundo de bloco de Drive-in com piso + 6 alturas de pallets / 4 profundidades e 13 ruas.

## Slide 14
SISTEMA DRIVE-IN
Modelo 3d modificado de bloco de Drive-in com piso + 6 alturas de pallets / 4 profundidades e 13 ruas.

## Slide 15
SISTEMA DRIVE-IN
Colocação correta da carga na longarina
Na sequência de colocação e retirada do palete na estrutura, deve-se movimentar este sobre as longarinas, evitando que o palete arraste sobre a longarina quando estiver corretamente posicionado, apoiá-lo de maneira suave, evitando impactos desnecessários.
No ciclo de entrada, o primeiro palete é colocado na posição 1. A estrutura é carregada a partir do sentido de baixo para cima e de trás para frente.
No ciclo de retirada, o processo é inverso. A estrutura é descarregada a partir do sentido de cima para baixo.
ENTRADA
SAÍDA

## Slide 16
SISTEMA DRIVE-IN
Sequência de carregamento e descarregamento do Drive ln bi-frontal
O ciclo de carga e descarga para o Drive In bi-frontal, em lados opostos segue a mesma
regra, considerando os dois lados, do meio para fora.
UTILIZAÇÃO
A descarga acontece de cima para baixo, começando com o palete 1 para o 9.

## Slide 17
PROJETO DRIVE-IN
1025
1025
1025
1025
Profundidade da Montante pode variar em estruturas de 8,5 metros de altura conforme indicado nos formulários F-350 e F-351.
Braço no primeiro nível 180 mm
Braço no segundo nível em diante
230 mm
As diagonais devem sempre estar direcionadas para dentro da rua, ou seja, sedo tracionadas.

## Slide 18
PROJETO DRIVE-IN
VARIÁVEIS IMPORTANTES NO PROJETO DE DRIVE-IN
Altura Máxima da Estrutura
Altura do Palete 1º Nível
Altura do Palete 2º Nível em diante
Palete é PBR?
Número de Ruas
Número de Paletes na Profundidade
Carga do Palete
Mercadoria excede as dimensões do Palete?

## Slide 19
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 20
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 21
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 22
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 23
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 24
PLANILHA DE SELEÇÃO DA COLUNA

## Slide 25
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE PESO
F 379 - Planilha Levantamento de Peso DRIVE IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Palete Padrão PBR? |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tipo de Coluna |  |  | AMPP122#1,8mm |  |  |  | Dimensões da Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coluna Solteira |  |  | NÃO |  |  |  | Altura | Largura | Profundidade |  | Coluna | Posição Palete |  | Kg/ Posição Palete |  | 
Quantidae de espaçamentos |  |  | 7 |  |  |  | 8200mm | 12298mm | 7275mm |  | 122 | 224 |  | 29,74 kg |  | 
Número de Paletes por Rua |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Qtde de níveis (Chão + Niveis) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Qtde de ruas |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Espaçamento entre Colunas(Formulario de Dimensionamento) |  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Altura dos montantes |  |  | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Largura da Rua é 1400mm? |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Carga Total do Palete |  |  | 1000 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Altura Total do Palete |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Altura 1° Nivel(Chão) |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Qtde de conjuntos |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Qtde de montantes por conjunto |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lista de Peças Drive in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
QTD. | Descrição |  |  | Dimensão (CxPxA) |  |  | Peso Unitário |  |  | Peso Total |  | R$/ Kg |  | R$ Total |  | 
72 | AMPP122#1,8mm |  |  |  |  | 8200 | 34,75 |  |  | 2501,72 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
0 | AMPP122#1,8mm |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
396 | Travessa |  |  | 941 |  |  | 0,84 |  |  | 332,14 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
324 | Diagonal |  |  | 1313 |  |  | 1,17 |  |  | 379,18 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
72 | Sapata |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  | 97,20 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
144 | Placa niveladora |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  | 32,40 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
0 | Tala de Junção |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 0,00 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
0 | Travessa Coluna Solteira |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
32 | Diagonal superior 1 |  |  | 1735 |  |  | 1,55 |  |  | 49,49 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
24 | Diagonal superior 2 |  |  | 1735 |  |  | 1,55 |  |  | 37,12 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
8 | Diagonal amarração de fundo 1° NIVEL |  |  | 2360 |  |  | 2,10 |  |  | 16,83 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
24 | Diagonal amarração de fundo 2° NIVEL |  |  | 2126 |  |  | 1,89 |  |  | 45,48 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
64 | LG-UE/80#16 contraventamento superior |  |  | 1400 |  | 1,5 | 3,44 |  |  | 220,30 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
28 | LG-UE/80#16 contraventamento fundo |  |  | 1400 |  | 1,5 | 3,46 |  |  | 97,02 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
48 | Viga túnel |  |  | 7200 | 176 | 2,0 | 19,92 |  |  | 956,18 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
48 | Viga Completemento Túnel Fundo |  |  | 1060 | 176 | 2,0 | 2,93 |  |  | 140,59 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
18 | Braço simples 180mm |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  | 34,20 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
56 | Braço duplo 180mm |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  | 117,60 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
48 | Braço simples 230mm |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 120,00 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
168 | Braço duplo 230mm |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  | 470,40 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
9 | Protetor Coluna |  |  | 6250 |  |  | 64,22 |  |  | 578,02 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
9 | Protetor Caneleira |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 22,50 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
96 | Stop Palllet |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 96,00 |  | R$ - |  | R$ - |  | 
1892 | Parafuso 5/16 x 3/4" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | 
3784 | Arruela 5/16" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | 
706 | Parafuso Frances 5/16" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | 
288 | Chumbador 3/8 x 3" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | 
2598 | Porca 5/16" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | R$ - |  | R$ - |  | 
Total Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6344,36 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 
Total Estrutura + 5% fixadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6661,58 |  |  |  |  |  | 
 | ALTERAR CONFORME DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | NÃO ALTEARAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data da Elaboração : 03/02/2024 |  |  | Elaborado por: Gean Arnold |  |  |  |  |  |  | Autorizado por:Ronaldo Branco |  |  |  |  |  | 
Data da Revisão: - |  |  | Revisado por: Marcelo Rios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° Revisão: REV.00 |  |  | Motivo da Revisão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLANILHA

## Slide 26
PROJETO DRIVE-IN
PROJETO MODELO DRIVE-IN